## Slide 2: H6: Geheugenbeheer

## Slide 3
H6: Geheugenbeheer
Segmentatie
Paginatie
Segmentatie en Paginatie
Virtueel geheugen

## Slide 4: Segmenten
Het werkgeheugen wordt opgedeeld in segmenten
  opeenvolgende bytes die (logisch) bij elkaar horen
Segment-adres
  Basis van een segment (adres van de eerste byte)
Programma’s gebruiken meerdere segmenten
  Codesegment (bevelen), datasegment (data), stapelsegment, extrasegment, …

## Slide 5: Segmentdescriptor
Elk segment heeft een descriptor
  Bevat eigenschappen van het segment
    Grootte
    Staat in werkgeheugen?
    Basisadres
    …
  8 bytes groot
  Worden opgeslagen in de descriptorentabel
    Plaats voor 8192 descriptoren

## Slide 6: Segmentselector
Elke descriptor heeft een uniek nummer van (0000)h tot (1FFF)h, de segmentselector
  Wordt bewaard in segmentregisters in de CPU
    Intel x86-processor heeft 6 segmentregisters (CS, DS, SS, ES, FS, GS) van 2 bytes groot
  In segmentregister staat een segmentselector.

## Slide 7
CPU
CS
DS
SS
ES
Werkgeheugen
Descriptorentabel
(segmentselector: inhoud)
0000: …
…
02AB: …
02AC: CD xx xx 2F A0 80 xx xx
02AD: …
…
1FFF: …
FS
GS
mov ebx, [hulpd]

## Slide 9: Nadelen segmentatie
Externe fragmentatie
Alles of niets
  Het grootste deel van de programmacode wordt amper gebruikt

## Slide 10
H6: Geheugenbeheer
Segmentatie
Paginatie
Segmentatie en Paginatie
Virtueel geheugen

## Slide 11: Paginatie
Een programma wordt opgedeeld in pagina’s
  Altijd een bepaalde grootte, bijv. 4KB
Het werkgeheugen wordt opgedeeld in frames
  Even groot als een pagina
Pagina’s kunnen in het werkgeheugen geladen worden in vrije frames
  Eender welke pagina kan ingeladen worden in eender welk frame

## Slide 12: Page table
Welke pagina zit in welk frame?
  De page table houdt dit bij
Elk proces heeft zijn eigen page table!

## Slide 13: Adresberekening
32-bit adres: 20 bits page number en 12 bits page offset
Hoe groot is de page table?

## Slide 14: Grootte page table
32-bit adressen worden opgesplitst in
  20 bits voor het page number
  12 bits voor de offset
  Hoeveel pagina’s zijn er? 220 = 1048576
  Hoe groot is de page table?
    220 entries van elk 4 bytes = 4MB
Elk process gebruikt dus minstens 4MB aan geheugen!

## Slide 15: Two-level page table
Efficiënter maken? Two-level page table.
  Naast de page table, ook nog een page directory gebruiken
  Een page directory is een lijst die verwijst naar page tables
32-bit adres opsplitsen in
  page directory index (10 bits)
  page number (10 bits)
  offset (12 bits)

## Slide 16: Adresberekening

## Slide 17: Grootte page table/directory
Page table: 210 entries van elk 4 bytes = 4KB
Page directory: 210 entries van elk 4 bytes = 4KB
Totale overhead: minstens 8KB
  t.o.v. 4MB voor één page table

## Slide 18: 64-bit?
Two-level page table op 64-bit processor?
64-bit adres wordt gesplitst in
26 bit page directory index
26 bit page number
12 bit offset
Een page directory/table entry is 8 bytes
Totale grootte = 226 × 8 bytes + 226 × 8 bytes
= 1GB overhead PER PROCES

## Slide 19: Four-level page table
Van de 64 bits worden 48 bits gebruikt
  9 bits voor de Page Map Level 4 Index
  9 bits voor de Page Directory Pointer Table Index
  9 bits voor de Page Directory Index
  9 bits voor de Page Table Index
  12 bits voor de Offset

## Slide 20: Adresberekening
Is dit niet traag?
Opgelost door cache en translation lookaside buffer

## Slide 21
H6: Geheugenbeheer
Segmentatie
Paginatie
Segmentatie en Paginatie
Virtueel geheugen

## Slide 22: Segmentatie en paginatie
Intel 8086 – 80286 (1978-1985): enkel segmentatie
Vanaf Intel 80386 (1985): ondersteuning voor paging
  Backwards compatible, dus ook nog ondersteuning voor segmentatie!

## Slide 23
Eigenlijk is de realiteit nog complexer door Intel PAE
Notes: Intel Physical Address Extensions voegt naast de page tables en page directory ook nog een page directory pointer table toe. Het is dus in feite een three-level page table (met segmentatie). Zo kan een 32-bit processor toch meer dan 4GB geheugen gebruiken.

## Slide 24: Processor modes
Processor start op in real mode
  16 bit
  enkel segmentatie
UEFI/OS switch naar protected mode
  32 bit
  combinatie van segmentatie en paginatie (two-level page table, of three-level page table met PAE)
UEFI/OS switch naar long mode
  64 bit
  enkel paginatie (four-level page table)

## Slide 25
H6: Geheugenbeheer
Segmentatie
Paginatie
Segmentatie en Paginatie
Virtueel geheugen

## Slide 26: Virtueel geheugen
Elk proces denkt dat het de volledige geheugenruimte kan gebruiken
  Elk proces kan bijvoorbeeld kiezen om zijn code op adres 0 te laten beginnen
Met een page table kunnen we de blokken code op andere frames mappen

## Slide 27: Demand Paging
Enkel pagina’s die gebruikt worden, worden ingeladen
  Efficiënter gebruik van het geheugen
  Geen nutteloze pagina’s inladen
Wat als een process geheugen aanspreekt dat nog niet ingeladen is?

## Slide 28: Demand Paging
Enkel pagina’s die gebruikt worden, worden ingeladen
  Efficiënter gebruik van het geheugen
  Geen nutteloze pagina’s inladen
We gebruiken een (page fault) interrupt!

## Slide 29
Wat als het geheugen vol zit?

## Slide 30: Swapping
Een pagina wordt uit het geheugen gehaald en weggeschreven naar de harde schijf
  Hierdoor komt het frame vrij voor een nieuwe pagina
  Dit noemt men swapping
    Het bestand op de schijf met de pagina’s heet de swap file
Voordelen?
  Meer pagina’s!
Nadelen?
  Traag

## Slide 31: Sharing
Frames kunnen eenvoudig gedeeld worden door meerdere processen
  Gedeelde bibliotheken
  Snelle inter-process-communicatie
Opgelet voor misbruik!
Pagina’s kunnen als alleen-lezen of niet-uitvoerbaar worden gemarkeerd.

## Slide 32: Thrashing
Gebeurt wanneer er niet genoeg geheugen is om alle actieve pagina’s in te laden
  Processen moeten constant pagina’s swappen
  Uiteindelijk meer bezig met swappen dan processen uitvoeren

## Slide 33: Thrashing