## Slide 2: H3: Bootproces

## Slide 3
H3: Bootproces
Opstarten
Schijven en partities

## Slide 4: Voeding inschakelen
Voeding inschakelen
  Eigen spanningsniveaus controleren
  Stabiele spanning? ⇨ Power Good signaal van voeding naar moederbord (~0,1-0,5 seconden na aanzetten voeding)
Notes: Om te vermijden dat het systeem onder deze onstabiele
omstandigheden zou beginnen opstarten blijft het moederbord de processor continu
resetten zolang er geen power good signaal ontvangen wordt. Ook wanneer
de computer al in gebruik is verhindert dit mechanisme beschadiging of onzekere
resultaten door slechte stroomtoevoer. Bij problemen met de stroomvoorziening,
zoals een abnormale spanningswijziging op het stroomnet, zal het systeem
zichzelf herstarten omdat de processor weer tijdelijk het reset-signaal ontvangt
wanneer het power good signaal vanuit de voeding wegvalt

## Slide 5: Moederbord
Moederbord
  Continu reset-signaal naar processor… Waarom?
  Power good? Reset-signaal valt weg
Notes: Om te vermijden dat het systeem onder deze onstabiele
omstandigheden zou beginnen opstarten blijft het moederbord de processor continu
resetten zolang er geen power good signaal ontvangen wordt. Ook wanneer
de computer al in gebruik is verhindert dit mechanisme beschadiging of onzekere
resultaten door slechte stroomtoevoer. Bij problemen met de stroomvoorziening,
zoals een abnormale spanningswijziging op het stroomnet, zal het systeem
zichzelf herstarten omdat de processor weer tijdelijk het reset-signaal ontvangt
wanneer het power good signaal vanuit de voeding wegvalt

## Slide 6: Processor
Processor start.
  Welke mode? Kernel mode.
  Adressering? Real mode.
Notes: https://superuser.com/questions/336021/is-bios-read-from-the-bios-chip-or-copied-into-ram-on-startup

## Slide 8: Processor
Processor start.
  Welke mode? Kernel mode.
  Adressering? Real mode.
  Op welk adres? 0xFFFFFFF0.
Is het geheugen niet leeg??
Notes: https://superuser.com/questions/336021/is-bios-read-from-the-bios-chip-or-copied-into-ram-on-startup

## Slide 9: Processor
Inhoud werkgeheugen is leeg. We hebben een ROM chip nodig met opstartcode.
  Maar… processor kan enkel instructies uit werkgeheugen halen!
Oplossing? Memory-mapped I/O!
Notes: https://firmware.intel.com/sites/default/files/resources/A_Tour_Beyond_BIOS_Memory_Map_in%20UEFI_BIOS.pdf
=> Memory Map – Hardware Perspective

## Slide 10
De inhoud van de ROM-chip wordt gemapped op het bovenste stuk van de 32-bit adresruimte
Notes: Schema dient om te tonen dat de address space niet gewoon direct mapt op het geheugen, dat het wel wat complexer is… Ze moeten dit niet vanbuiten kennen!

## Slide 11: Opstartcode
Unified Extensible Firmware Interface
  Standaard (˚2005)!
  Opvolger van BIOS (˚1975)
Soort van mini-besturingssysteem met basisfunctionaliteiten
  Initialisatie van de hardware
  Inladen van besturingssysteem
  …

## Slide 12: Opstartcode
Unified Extensible Firmware Interface
  Standaard!
  Opvolger van (CPU-afhankelijke) BIOS
Soort van mini-besturingssysteem met basisfunctionaliteiten
  Initialisatie van de hardware
  Inladen van besturingssysteem
  …
!
Enkel de interface is een standaard! De implementaties zijn fabrikant-specifiek.

## Slide 13
UEFI-implementatie (ASRock)
Notes: Ter illustratie…

## Slide 14
UEFI-implementatie (Gigabyte)
Notes: Ter illustratie…

## Slide 15: Voordelen van UEFI
Ondersteuning voor grote schijven
  BIOS: max. 2 TB
  UEFI: max. 8 ZB (8 miljard terabyte)
CPU-onafhankelijke architectuur
  Services zijn niet processor-specifiek
CPU-onafhankelijke stuurprogramma’s
  EFI Byte Code (EBC)
Modulair ontwerp
Notes: EBC:
Auteur stuurprogramma schrijft in EBC.
UEFI-implementatie bevat vertolker om EBC uit te voeren.

## Slide 16: Eigenschappen van UEFI
Flexibele pre-OS omgeving
  Fabrikant kan lay-out kiezen van pre-OS omgeving
  Keuze uit verschillende features (bv. Fan control)
  Mogelijkheid om boot loader te installeren
Backward en forward compatibiliteit
  OS geschreven voor BIOS werkt ook met UEFI
Notes: Boot loader = keuze tussen OS’n

## Slide 17: UEFI Services
Boot services
  Enkel beschikbaar voordat BS is opgestart
  Bv. communiceren met hardware
Runtime services
  Blijvend beschikbaar
  Bv. opvragen datum/tijd

## Slide 18: Besturingssysteem inladen
Waar staat het besturingssyteem?
  Secundaire opslag (HDD, SSD, CD-ROM, Floppy, USB-stick…)
  Zoeken op elk apparaat in bepaalde volgorde (= boot sequence)
Vaak staat het besturingssysteem op een harde schijf…
  … maar waar op die schijf??

## Slide 19
H3: Bootproces
Opstarten
Schijven en partities

## Slide 20: Even kort opfrissen…
Macrosector
Spoor
Sector
Cluster
Sectoren worden aangesproken met Logical Block Addressing (LBA)-nummers
eerste sector = LBA 0
tweede sector = LBA 1
derde sector = LBA 2
…

## Slide 21: Partities
Een harde schijf kan worden opgedeeld in partities
Waarom?
  Snelste sporen van de harde schijf gebruiken voor het besturingssysteem
  Verschillende besturingssystemen met elk hun eigen partitie
  Scheiden van systeem- en data-bestanden
  ...

## Slide 22: GUID Partition Table
Waar staat partitie-informatie? Op schijf zelf!
  GUID partition table (GPT)
Protective MBR
  Compatibiliteit met oudere systemen
  Bevat één partitie ter grootte van de schijf
Notes: die partitie heft de grootte van de schijf indien de schijf < 2TB is; anders is de partitie de maximum grootte dat BIOS/MBR ondersteunt

## Slide 23: GUID Partition Table
Waar staat partitie-informatie? Op schijf zelf!
  GUID partition table (GPT)
Primary GPT Header
  Grootte van de schijf
  Beschikbare sectoren
  Unieke identifier
  Pointer naar secondary header
  …
Notes: die partitie heft de grootte van de schijf indien de schijf < 2TB is; anders is de partitie de maximum grootte dat BIOS/MBR ondersteunt

## Slide 24: GUID Partition Table
Waar staat partitie-informatie? Op schijf zelf!
  GUID partition table (GPT)
Partition entry
  Partitietype
  Unieke identifier
  Start- en eindsector
  Attributen (alleen-lezen, verborgen…)
  Partitienaam
Notes: die partitie heft de grootte van de schijf indien de schijf < 2TB is; anders is de partitie de maximum grootte dat BIOS/MBR ondersteunt

## Slide 25: GUID Partition Table
Waar staat partitie-informatie? Op schijf zelf!
  GUID partition table (GPT)
Backups
Notes: die partitie heft de grootte van de schijf indien de schijf < 2TB is; anders is de partitie de maximum grootte dat BIOS/MBR ondersteunt

## Slide 26
EFI System Partition
Windows
Notes: EFI system partition bevat o.a. de EFI-programma’s zoals de partition boot loader

## Slide 27: UEFI Boot Process
architecture specific routines in firmware
security phase
(SEC)
pre-EFI initialization phase
(PEI)
driver execution environment
(DXE)
EFI RUNTIME UP
boot device selection
Boot menu
or
Auto-boot to OS
or
EFI shell
EFI startup
Notes: The EFI Shell is a "shell" (think of a command prompt or a terminal shell) that a (U)EFI "BIOS" can directly boot into (instead of your OS) allowing control and scripting of many items including booting scenarios, Installing an EFI shell in an "EFI System" partition (type EF00) formatted with a vfat file system and properly named - "shellx64.efi" for a 64 bit system - will allow you to directly boot into it from your "BIOS".

## Slide 28: Boot menu
Taak? Zoeken van de opstartpartitie.
Gewoon vragen aan gebruiker
  Indien meerdere bootable partities
Is een UEFI-applicatie
  Staat op de EFI system Partition
  Fabrikant-specifiek

## Slide 29: UEFI Boot Process
architecture specific routines in firmware
security phase
(SEC)
pre-EFI initialization phase
(PEI)
driver execution environment
(DXE)
EFI RUNTIME UP
boot device selection
Boot menu
or
Auto-boot to OS
or
EFI shell
EFI system partition boot loaders
\EFI\HP\EFIDriver
\EFI\Redhat
\EFI\Debian
\EFI\suse
\EFI\Microsoft
EFI startup
Notes: afhankelijk van de partitie wordt de juiste partition boot loader gebruikt

## Slide 30: EFI partition boot loader
Taak? Zoeken van de opstartcode op een bepaalde partitie.
Afhankelijk van partitietype
  OS-specifiek
  Bijv. op een partitie van type “Microsoft basic data partition” begint de opstartcode in de eerste sector van de partitie

## Slide 31: UEFI Boot Process
architecture specific routines in firmware
security phase
(SEC)
pre-EFI initialization phase
(PEI)
driver execution environment
(DXE)
EFI RUNTIME UP
boot device selection
Boot menu
or
Auto-boot to OS
or
EFI shell
EFI system partition boot loaders
\EFI\HP\EFIDriver
\EFI\Redhat
\EFI\Debian
\EFI\suse
\EFI\Microsoft
boot loader
EFI startup
Notes: The EFI Shell is a "shell" (think of a command prompt or a terminal shell) that a (U)EFI "BIOS" can directly boot into (instead of your OS) allowing control and scripting of many items including booting scenarios, Installing an EFI shell in an "EFI System" partition (type EF00) formatted with a vfat file system and properly named - "shellx64.efi" for a 64 bit system - will allow you to directly boot into it from your "BIOS".

## Slide 32: OS boot loader
Taak? Opstarten van het OS op de partitie.
Afhankelijk van besturingssysteem
  Bij Windows gaat de boot loader het programma BOOTMGR opstarten
  BOOTMGR start dan Windows verder op

## Slide 33: UEFI Boot Process
architecture specific routines in firmware
security phase
(SEC)
pre-EFI initialization phase
(PEI)
driver execution environment
(DXE)
EFI RUNTIME UP
boot device selection
Boot menu
or
Auto-boot to OS
or
EFI shell
EFI system partition boot loaders
\EFI\HP\EFIDriver
\EFI\Redhat
\EFI\Debian
\EFI\suse
\EFI\Microsoft
boot loader
RUNNING OS
EFI startup
Notes: The EFI Shell is a "shell" (think of a command prompt or a terminal shell) that a (U)EFI "BIOS" can directly boot into (instead of your OS) allowing control and scripting of many items including booting scenarios, Installing an EFI shell in an "EFI System" partition (type EF00) formatted with a vfat file system and properly named - "shellx64.efi" for a 64 bit system - will allow you to directly boot into it from your "BIOS".

## Slide 34: Samenvatting
Boot step
Location
EFI startup
⇢ Boot menu
⇢ Partition boot loader
⇢ Boot loader
⇢ BOOTMGR
ROM chip
EFI System Partition
EFI System Partition
OS Partition
OS Partition